宁津县佳翔五金制品有限公司年产3600万件五金制品项目

竣工环境保护验收意见

2020年9月19日，宁津县佳翔五金制品有限公司在德州市宁津县组织召开了年产3600万件五金制品项目竣工环境保护自主验收会，会议成立了验收组，验收组由建设单位—宁津县佳翔五金制品有限公司、验收检测单位—山东天智环境检测有限公司、竣工环境保护验收监测报告编制单位—山东非凡环保咨询服务有限公司等代表组成，成立了验收工作组（名单附后）。建设单位对项目环境保护执行情况进行了汇报，监测单位对项目竣工环境保护验收监测情况进行了汇报，验收组对项目环境保护设施的建设情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

宁津县佳翔五金制品有限公司“年产3600万件五金制品项目”为新建项目，位于该项目位于宁津县开发区福宁大街东首北侧，山东省宁津县宏业汽配有限公司院内，占地面积2200m2。主要建设有生产车间，购剪板机、折弯机、磨床、高压自动冲床、25压力机、台钻等主要生产设备，配焊烟净化器等环保设备，项目年产3600万片五金制品。

（二）建设过程及环保审批情况

项目2019年在宁津县发展与改革局立项备案，备案文号为2019-371422-33-03-044378，2019年8月委托德州天洁环境影响评价有限公司完成环境影响评价报告表的编制，并于2019年9月30日获得宁津县环境保护局 《宁津县佳翔五金制品有限公司年产3600万件五金制品项目环境影响报告表审批意见》（宁环报告表[2019]200号）。项目于环评审批意见下达后开工建设，2019年6月竣工，环保设施调试起始时间：2020年8月5日-2020年9月18日，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

本项目设计总投资50万元，其中环保投资2.4万元，环保投资占项目总投资的4.8%。本次验收实际总投资50万元，其中环保投资2.4万元，占项目总投资的4.8%。

- 验收范围

宁津县佳翔五金制品有限公司年产3600万件五金制品项目环境影响评价报告中设计的全部内容。

二、环境保护措施落实情况

（一）废气

项目打磨过程产生的烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放。

（二）废水

### 项目生产过程中无废水产生，主要废水为生活污水，经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入宁津县嘉诚水质净化有限公司污水处理厂进行深度处理。

（三）噪声

该项目营运期间噪声主要为生产设备如剪板机、折弯机、磨床、高速自动冲床、压力机等运行时产生的噪声，噪声级范围在65～85dB（A）之间，在采用先进的低噪声设备的同时，采取减震、隔声等措施，隔声降噪效果可达20dB(A)以上。

项目采取如下措施：

（1）从治理噪声源入手，选用符合噪声限值要求的低噪音设备，并在一些必要的设备上加装消音、隔音装置。在设备、管道安装设计中，注意隔震、防震、防冲击；改善气体输送时流场状况，减少气体动力噪声。

（2）在设备管道设计中，采取防振、防冲击措施以减轻振动噪声，并改善输送状况，以减小空气动力噪声。

（3）在厂房建筑设计中，主要工作和休息场所远离声源，并设置必要的值班室，对工作人员进行噪声防护隔离。

（4）在厂区总平面布置中，统筹规划、合理布局，注重防噪声间距，对噪声大的建筑物单独布置，以降低噪声的影响；加强车间周围及厂区空地绿化建设。

经采取措施后，项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求

（四）固体废物

该项目运营期间固体废物主要为机加工工序产生的金属边角料、焊烟净化器收集尘以及办公生活产生的生活垃圾。

三、环境保护措施调试结果

监测期间。该项目的生产负荷大于75%，满足环境保护验收监测要求。

- 废气

验收监测期间，验收监测期间，无组织排放废气厂界监控点颗粒物最大浓度为0.365mg/m3，小于其标准限值1.0mg/m3。

2、噪声

验收监测期间，本项目厂界昼间噪声测定值在53.1～55.1dB（A）之间，小于其标准限值65dB（A）；厂界夜间噪声测定值在43.9～46.1dB（A）之间，小于其标准限值55dB（A）。

综上，验收监测期间，本项目厂界噪声测定值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

3、废水

项目无生产废水，厂区的废水主要是生活污水，经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入宁津县嘉诚水质净化有限公司污水处理厂进行深度处理。

4、固废

该项目运营期间固体废物主要为机加工工序产生的金属边角料、焊烟净化器收集尘以及办公生活产生的生活垃圾。

1、金属边角料：项目在机加工工序会产生少量的金属边角料，金属边角料的产生量为0.004t/a，统一收集后外售废品收购站。

2、收集尘：项目焊烟净化器的收集尘为打磨粉尘，收集量为0.00002t/a，由环卫部门清运处置。

3、生活垃圾：项目生活垃圾产生量为0.01t/a，收集后由环卫部门清运处置。

# 四、工程建设对环境的影响

根据验收监测结果及现场监测情况可知，项目废气、噪声等污染物经采取相应治理措施后满足排放标准要求，生活废水全部由化粪池处理，固废综合利用或无害化处理，工程建设对环境的影响较小。

五、验收结论

根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，该项目环保手

续齐全，执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施，满足环评及批复要求，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

六、后续要求

1、建立厂区内环境保护管理机构，加强日常的环保管理与监督，确保废气、噪声稳定达标排放，固废得到有效处置；厂区内应经常打扫，保持清洁。

2、进一步加强生产设备的维护保养，确保正常稳定运行。

验收组

2020年9月19日